## Slide 1: MEDIUM ACCESS SUBLAYER DAN LAN
NAMA KELOMPOK :
KRISDIANTO P.R
HAIKAL SAPUTRA
HAMBALI
HASAN BASRI
IBNU ARSYAD
WAHYU SOPYAN
ISMAWANDI

## Slide 2: MEDIA ACCESS SUBLAYER
Medium Access Sublayer adalah menjelaskan pentingnya dilakukan mekanisme control atas pemakaian chanel komunikasi oleh beberapa node yang hendak melakukan transmisi / pengiriman data.

## Slide 3: The Channel Allocation Problem
Masalah ?
  Bagaimana caranya mengalokasikan kanal broadcast ke banyak pengguna jaringan
Ada 2 jenis alokasi :
  Statis
  Dinamis

## Slide 4: Alokasi Statis(1)
Caranya : FDM (Frequency Division Multiplexing)
FDM ?
  Membagi-bagi bandwith ke N buah pengguna masing-masing 1 porsi yang berukuran N
  Tidak terjadi interferensi antar pengguna
  Simpel
  Efisien jika pada jaringan terdapat sedikit pengguna yang berjumlah tetap dan masing-masing pengguna memiliki load of traffic yang tinggi.

## Slide 5: Alokasi Statis (2)
Masalah FDM :
  Tidak cocok/tidak efisien pada jaringan yang memiliki jumlah pengguna yang banyak dan dinamis
  Tidak adil :
    pengguna yang sibuk tidak dapat meminta bandwidth lebih besar, padahal bandwidth masih tersedia di tempat lain.
    Pengguna yang idle (tidak menggunakan bandwidth) tidak dapat membagi bandwidth kepada pengguna yang sibuk.
  Mean Time Delay (waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sebuah frame dari sender ke receiver) dengan mekanisme FDM N kali lebih buruk dibandingkan dengan sebuah antrian biasa.

## Slide 6: Alokasi Dinamis(1)
Alokasi statis tidak mampu menangani jaringan yang memiliki traffic besar.
Asumsi-asumsi yang digunakan :
    Station model :
      terdiri dari beberapa stasiun yang independen, masing-masing memiliki program dan pengguna yang membangun frame untuk transmisi.
      Ketika sebuah frame di-generate, stasiun terblok dan tidak melakukan apapun hingga transmisi selesai
    Single Channel Assumption
      Hanya ada 1 kanal yang tersedia
    Collision Assumption
      Terjadi jika 2 buah frame ditransmisikan secara simultan
      Semua stasiun dapat mendeteksi kolisi
      Frame yang terkolisi harus ditransmisikan ulang

## Slide 7: Alokasi Dinamis (2)
    a. Continuous Time
        Transmisi frame dapat dilakukan setiap saat
        Tidak ada master clock
    b. Slotted Time
        Waktu dibagi-bagi menjadi beberapa interval (slot)
        Transmisi selalu dimulai dari slot awal
    a. Carrier Sense
        dapat mengecek kanal apakah kanal tsb sedang digunakan atau tidak. Jika kanal sedang sibuk, maka stasiun tidak dapat menggunakan kanal
    b. No Carrier Sense
        tidak dapat mengecek kanal apakah kanal tsb sedang digunakan atau tidak. Frame serta merta dikirimkan, pengecekan dilakukan kemudian.

## Slide 8: Alokasi Dinamis (3)
Beberapa metode alokasi Dinamis :
  ALOHA : Pure & Slotted
  CSMA (Carrier Sense Multiple Access) Protocols
  Collision-Free Protocols
  Limited-Contention Protocols
  The Adaptive Tree Walk Protocols
  Wavelength Division Multiple Access Protocols
  Wireless LAN Protocols

## Slide 9: ALOHA
Ground-based radio broadcasting
Dapat diaplikasikan pada jaringan yang memiliki pengguna-pengguna yang tidak terkoordinasi dimana antarpengguna saling berkompetisi dalam menggunakan kanal tunggal.
Ada 2 versi : pure & slotted

## Slide 10: Pure ALOHA
Ide dasar : jika data sudah ada, langsung transmisikan !
Stasiun tidak mengecek(listen) kanal terlebih dahulu sebelum mentransmisi
Ada kolisi sehingga mengakibatkan frame yang terkolisi rusak
Kolisi terjadi jika ada 2 frame yang mencoba memakai kanal secara bersama-sama
Pengirim selalu dapat mengetahui jika framenya terjadi kolisi dengan selalu mengecek(listen) kanal
  Pada LAN: cepat
  Pada satelit : 270 msec delay time
Contention System : banyak pengguna yang memakai kanal sedemikian rupa sehingga memicu terjadi kolisi

## Slide 11: Pure ALOHA
Pada Pure ALOHA, frame ditransmisikan pada waktu-waktu yang konstan (sama panjang). Throughput dari ALOHA dapat dioptimisasi jika ukuran semua frame sama besar

## Slide 12: Pure ALOHA
Frame Collisions

## Slide 13: Slotted ALOHA
Membagi-bagi waktu menjadi interval-interval diskrit
1 interval berkorespondensi dengan 1 frame
Mensyaratkan pengguna untuk menyetujui batasan slot
Satu cara untuk melakukan sinkronisasi adalah menjadikan sebuah stasiun spesial yang menuliskan sebuah tanda untuk setiap awal interval

## Slide 14: Carrier Sense Multiple Access(CSMA) Protocol
Tanpa memperhatikan gerak-gerik stasiun lain, mengakibatkan terjadi banyak kolisi
Memperhatikan stasiun lain dan mempelajarinya kelakuannya merupakan suatu hal yang mungkin untuk mencapai utilisasi dan kinerja yang lebih baik
Protocol dimana stasiun dapat menerima carrier disebut Carrier Sense Protocol

## Slide 15: 1-persistent CSMA
Ketika sebuah stasiun memiliki data untuk dikirimkan, pertama-tama, stasiun tsb mengecek (listen) kanal untuk mengetahui apakah stasiun yang lain sedang melakukan transmisi atau tidak
Jika kanal sibuk, stasiun menunggu hingga idle.
Ketika stasiun mendeteksi kanal yang idle, maka sebuah frame ditransmisikan
Jika kolisi terjadi, stasiun menunggu selama sejumlah waktu random tertentu dan mengulangi proses dari awal
Disebut 1-persistent karena stasiun mentransmisikan data dengan probabilitas sebesar 1 ketika ia menemukan kanal yang idle

## Slide 16: 1-persistent CSMA
Masalah : propagation delay
  Ketika sebuah stasiun baru saja mengirimkan suatu data, stasiun yg lain juga siap untuk mengirimkan data dan mengecek kanal
  Jika sinyal dari stasiun I belum mencapai stasiun II, stasiun II tsb akan mengecek kanal yang idle dan juga mulai mengirimkan data, sehingga dapat menyebabkan kolisi
  Semakin besar propagation delay, semakin buruk pula kinerja dari protokol
Jika propagation delay = 0, akan tetap ada kolisi
  Jika 2 stasiun berstatus ready dipertengahan transmisi stasiun III, kedua stasiun tsb akan menunggu hingga transmisi selesai dan kemudian keduanya akan melanjutkan transmisi secara bersama-sama

## Slide 17: Nonpersistent CSMA
Lebih tidak greedy dibandingkan persistent
Sebelum mengirimkan data, stasiun mengecek kanal
Jika yang lain sedang tidak mengirimkan data, stasiun akan melakukan pengiriman
Jika kanal sibuk, stasiun tidak melakukan pengecekan kanal dan menunggu selama sejumlah waktu random lalu mengulangi algoritma
Memiliki utilisasi kanal yang lebih baik, namun delay lebih panjang dibandingkan 1-persistent CSMA

## Slide 18: P-persistent
Diaplikasikan pada slotted channel
  Jika sebuah stasiun siap mengirimkan data, stasiun tersebut melakukan sensing (pengecekan kanal)
  Jika kanal idle, stasiun melakukan transmisi dengan probabilitas sebesar p
  Dengan probabilitas q = 1 – p, transmisi ditunda hingga slot berikutnya
  Jika slot juga idle, stasiun melakukan transmisi dan penundaan lagi, dengan probabilitas p dan q
  Process diulang hingga frame ditransmisikan atau stasiun yang lain mulai untuk mentransmisi
  Jika sebuah stasiun mengecek kanal dan kanal tsb sibuk, ia menunggu hingga slot berikutnya dan mengaplikasikan algoritma di atas

## Slide 19: CSMA with Collision-Detection
Stasiun menghentikan transmisi setelah mengetahui adanya kolisi
Jika ada 2 stasiun yang sudah mengecek kanal idle, maka pendeteksian kolisi dilakukan dalam hampir bersamaan
Mengakhiri proses transmisi frame yang rusak dapat menghemat waktu dan bandwidth
Dasar dari Ethernet LAN

## Slide 20: CSMA with Collision-Detection

## Slide 21: Collision-Free Protocols
protokol-protokol yang mengeliminasi kolisi, termasuk pada periode contention
Asumsikan ada sebuah jaringan dengan N buah stasiun, dimana masing-masing memiliki alamat yang unik, dari 0 hingga N-1.
Propagation delay diabaikan
Tujuan : stasiun mana yang akan selanjutnya memakai kanal setelah transmisi berhasil

## Slide 22: A Bit-Map Protocol
Jika sebuah stasiun yang ready telah mengirimkan framenya, keadaan semua stasiun dapat dengan mudah dimonitor, N bit periode contention lainnya dimulai

## Slide 23: Binary Countdown
Mirip dengan BitMap, namun menggunakan alamat stasiun biner
Sebuah stasiun yang ingin menggunakan kanal sekarang, mem-broadcast alamatnya sebagai sebuah string bit biner, dimulai dengan high-order bit
Higher-numbered memiliki prioritas yang lebih tinggi dari lower-numbered, yang mungkin saja berdampak baik atau buruk, bergantung situasi
  Contoh : ada 4 buah stasiun :0010,0100,1001,1010. yang terpilih adalah 1010

## Slide 24: Limited-Contention Protocols
Menggunakan properti-properti terbaik dari contention dan collision-free protocols
Protokol baru yang tidak hanya menggunakan contention yang low load untuk menyediakan low delay, tetapi juga menggunakan teknik collision-free yang high load untuk menyediakan efisiensi kanal yang tinggi
Membagi-bagi stasiun menjadi grup (tidak harus disjoint). Hanya anggota grup 0 yang dapat mengakses slot 0. Jika salah satu sukses, stasiun menggunakan kanal dan mentransmisikan frame
Meng-assign stasiun ke slot secara dinamis, dengan banyak stasiun per slot ketika load rendah, dan sedikit stasiun per slot ketika load tinggi

## Slide 25: The Adaptive Tree Walk Protocols
Algoritma Pengetesan apakah prajurit menderita sipilis atau tidak
Mengambil sampel-sampel darah dari N prajurit
Masing-masing sampel darah dicampur pada suatu tabung tes
Campuran tsb dites untuk menghasilkan antibodi
Jika tidak ditemukan, semua prajurit dianggap sehat
Jika antibodi dihasilkan, 2 buah sampel campuran baru disiapkan, yang pertama :berasal dari prajurit ke 1 s.d. N/2, yang kedua: sisanya.
Proses dilakukan secara rekursif hingga ditemukan prajurit yang terinfeksi

## Slide 26: The Adaptive Tree Walk Protocols
Jika kolisi terjadi, lakukan depth first search ke semua tree untuk menemukan semua stasiun-stasiun yang siap

## Slide 27: Wavelength Division Multiple Access Protocol
Masing-masing stasiun di-assign ke 2 buah kanal
  Kanal yang sempit difungsikan sebagai kanal kontrol utk mengirimkan sinyal ke stasiun
  Kanal yang lebar difungsikan sebagai kanal yang dapat membuat stasiun tersebut mengirimkan frame
Mendukun 3 kelas traffic :
  Constant data rate connection-oriented traffic => uncompressed video
  Variable data rate connection-oriented traffic => file transfer
  Datagram traffic

## Slide 28: Waveleng Division Multiple Access Protocols
Masing-masing stasiun mempunya 2 buah transmitter dan 2 buah receiver :
Sebuah fixed-wavelength receiver untuk pengecekan ke kanal kontrol
Sebuah tunable transmitter untuk pengiriman data ke kanal kontrol stasiun yang lain
Sebuah fixed-wavelength transmitter untuk peng-output-an frame
Sebuah tunable receiver untuk pemilihan sebuah data transmitter yang akan dicek

## Slide 29: Wireless LAN Protocols
Tujuan : wireless & mobile connection
Menggunakan sinyal radio atau infrared
Naïve approach : CSMA => cek transmisi dari stasiun yang lain, jika tidak ada maka lakukan transmisi
Problem dg CSMA : terjadi interferensi pada receiver

## Slide 30: Wireless LAN
A transmitting, b) B transmitting
Problem :
Hidden station problem
  Tidak dapat mendeteksi kompetitor, karena jaraknya terlalu jauh
Exposed station problem